## Slide 1
دکتر رستمی

## Slide 2
National Institute for Occupational Safety & Health | NIOSH

## Slide 7
C12H26 − C15H32 hydrocarbons.

## Slide 38
لوزی خطر

## Slide 41
What is the GHS?
این یک رویکرد منطقی و جامع برای موارد زیر است:
- تعریف خطرات بهداشتی، فیزیکی و زیست محیطی مواد شیمیایی.
- ایجاد فرآیندهای طبقه بندی که از داده های موجود در مورد مواد شیمیایی برای مقایسه با معیارهای خطر تعریف شده استفاده می کند. و
- انتقال اطلاعات خطر مواد شیمیایی خطرناک و همچنین اقدامات حفاظتی بر روی برچسب ها و برگه های اطلاعات ایمنی (SDS).
- کلاس های خطر
- نمادها، کلمات علامتی و عبارات خطر و احتیاط
- فرمت استاندارد برگه داده ایمنی.

## Slide 42
What is GHS?
GHS is an international recommendation from the United Nations – initiated 1992; agreed upon 2002; published 2003; updated biennially; and now being adopted into regional regulations.
Provides the underlying infrastructure for establishment of national, comprehensive chemical safety programs.

## Slide 43
Why GHS?
To have a common worldwide approach to classifying and communicating chemical hazards.
Harmonized definitions of hazards
Specific criteria for labels
Harmonized format for safety data sheet
Widespread use of chemicals world-wide, want to avoid sector-specific regulations (transport, production, workplace, trade, consumer products.)

## Slide 53
مواد شیمیائی ناسازگار با هم

## Slide 54
ردیف | ماده شیمیایی | ناسازگار است با
1 | استیک اسید | نیتریک اسید – پر منگنات ها – الکل
2 | استن | مخلوط سولفوریک اسید و نیتریک اسید – آب اکسیژنه
3 | فلزات قلیایی | آب – کربن تترا کلرید – هالوژن ها – کربن دی اکسید
4 | آلومنیوم | اسیدها – قلیاها – پر اکسیدها
5 | آمونیاک | جیوه – کلر–- ید – برم
6 | آمونیوم نیترات | اسیدها – فلزات پودر شده – مایعات آتش گیر – نیترات ها – گوگرد
7 | کلسیم اکسید | آب
8 | مس | آب اکسیژنه(هیدروژن پراکسید )
9 | سیا نید ها | اسید ها
10 | مایعات آتش گیر | آمونیوم نیترات – هیدروژن پراکسید– نیتریک اسید – سدیم پراکسید
11 | هیدروژن پراکسید | مس – کروم – آهن – نمک های فلزی – الکل ها –استن –مواد اتش گیر
12 | جیوه | آمونیاک - استیلن
13 | نیتراتها و نیتریت ها | اسیدها
18 | نیتریک اسید | مایعات و گاز های آتش گیر
19 | فسفر | گوگرد– ترکیبات اکسیژن دار مثل کلرات ها– هوا
20 | پنتا اکسید فسفر | الکل ها– بازهای قوی– آب
21 | پتا سیم پر منگنا ت | سولفوریک اسید
22 | نقره | تارتاریک اسید– ترکیبات آلومینیوم
23 | روی | کلیه مواد اکسید کننده–اسید ها– قلیا ها– پر اکسید ها
24 | سدیم پر اکسید | متانول– اتانول– استیک اسید
25 | سولفوریک اسید | پتاسیم کلرات–پتاسیم پر کلرات –پتاسیم پر منگنات

## Slide 55
ردیف | دو ماده ناسازگاری که نباید در کنار هم باشند | واکنش های ممکن
1 | فلزآلومینیوم وآمونیوم نیترات | حاصل یک ماده ی قابل انفجار است
2 | آمونیوم نیترات و استیک اسید | مخلوط این دو ممکن است باعث احتراق گردد مخصوصا اگر استیک اسید غلیظ باشد
3 | هیدروژن پر اکسیدو اکسید سرب | یک واکنش شدید و قابل انفجار است
4 | هیدروژن پر اکسیدو سولفید آهن | یک واکنش شدیدا گرمازاست
5 | جیوه نیترات و متانول | میتواند باعث ایجاد فولمینات جیوه شود که یک ماده قابل انفجار است
6 | نیتریک اسید و فسفر | فسفر در حضور نیتریک اسید خود به خود آتش می گیرد
7 | پتا سیم سیا نید و پتا سیم پر اکسید | مخلوط این دو ماده اگر حرارت داده شود می تواند باعث انفجار گردد
8 | سدیم نیترات وسدیم تیو سولفات | مخلوط نمونه های خشک این دو می تواند قابل انفجار باشد
9 | سولفید سرب وهیدروژن پر اکسید | واکنشی است شدیدا قا بل انفجار

## Slide 56
ردیف | ماده شیمیایی | مواد ناسازگار
۱ | اسید استیک | عوامل اکسید کننده مانند: اسید کرومیک- اسید نیتریک- ترکیبات هیدروکسیل دار- اتیلن گلیکول- پرکلریک اسید- پراکسیدها- پرمنگنات‌ها
۲ | استون | اسید نیتریک- اسید سولفوریک- سایر عوامل اکسید کننده
۳ | استیلن | کلر- برم- مس- فلئور- نقره- جیوه
۴ | فلزات قلیایی و قلیایی خاکی مانند: پودر آلومینیوم- منیزیم- کلسیم- لیتیم- سدیم- پتاسیم | آب- تتراکلرید کربن- سایر ترکیبات هیدروکربنی کلردار- دی اکسید کربن- هالوژن‌ها
۵ | آمونیاک بی آب | جیوه (در فشارسنج جیوه‌ای)-کلر-هیپوکلریت کلسیم- ید- برم- هیدروفلوریک اسید
۶ | نیترات آمونیوم | اسیدها- پودر فلزات- محلول‌های قابل اشتعال- کلرات‌ها- نیتریت‌ها- گوگرد- ترکیبات آلی ریز یا مواد قابل احتراق
۷ | آنیلین | اسید نیتریک- پراکسید هیدروژن
۸ | مواد حاوی آرسنیک | عوامل کاهنده
۹ | آزیدها | اسیدها
۱۰ | برم | عوامل مربوط به کلر را مشاهده کنید
۱۱ | اکسید کلسیم | آب
۱۲ | کربن فعال | هیپوکلریت کلسیم- سایر عوامل اکسید کننده
۱۳ | کلرات‌ها | نمک‌های آمونیوم- اسیدها- پودر فلزات- گوگرد- ترکیبات آلی- مواد قابل احتراق
۱۴ | کلر | آمونیاک- استیلن- بوتا‌دی‌ان- بوتان- متان- پروپان (یا سایر گازهای به دست آمده از نفت)- هیدروژن- سدیم کاربید- بنزن- پودر فلزات- تربانتین
۱۵ | دی‌اکسید کلر(clo2) | آمونیاک- متان- فسفین- سولفید هیدروژن (PH3)
۱۶ | اسید کرمیک (کرومیوم تری اکسید) | اسید استیک- نفتالین- کامفور- گلیسرول- الکل- محلول‌های قابل اشتعال
۱۷ | مس | استیلن- پراکسید هیدروژن
۱۸ | سیانیدها | اسیدها

## Slide 57
۲۸ | اسید نیتریک | استیک اسید- آنیلین- اسید کرومیک- هیدروسیانید اسید- سولفید هیدروژن- گازها و محلول‌های قابل اشتعال- مس- آلیاژ برنج- فلزات سنگین- قلیایی‌ها
۲۹ | نیتریت‌ها | نمک‌های آمونیوم- آمیدها- فسفیدها- عوامل کاهنده
۳۰ | نیتروپارافین‌ها | اسیدها- بازها- آمین‌ها- هالیدها
۳۱ | اسید اگزالیک | نقره- کلریت‌ها- اوره
۳۲ | اکسیژن | روغن‌ها- گریس- هیدروژن- سایر عوامل کاهنده شامل گازها، محلول‌ها و مواد جامد قابل اشتعال
۳۳ | پر کلرات‌ها | مشابه کلرات‌ها
۳۴ | پرکلریک اسید | عوامل کاهنده مانند: استیک انیدرید- بیسموت و آلیاز‌های آن- الکل‌ها- کاغذ- پشم- گریس- روغن‌ها
۳۵ | فسفر (سفید) | هوا- اکسیژن- قلیاها- هالوژن‌ها- اکسیدهای هالوژن- عوامل اکسید کننده
۳۶ | پتاسیم | تتراکلرید کربن- دی‌اکسیدکربن- آب
۳۷ | پرمنگنات پتاسیم | گلیسرول- اتیلن گلیکول- بنزآلدهید- سایر عوامل کاهنده- اسید سولفوریک
۳۸ | سدیم | تتراکلریدکربن- دی‌اکسیدکربن- آب
۳۹ | پراکسید سدیم | اتانول- متانول- اسید استیک گلاسیال- استیک انیدرید- بنزآلدهید- کربن‌دی‌سولفید- گلیسیرین- اتیلن گلیکول- استیل استات- متیل استات- فورفورال
۴۰ | سولفیدها | اسیدها
۴۱ | سولفوریک اسید | آب- محلول‌های آبی- عوامل کاهنده- کلرات‌ها- پرکلرات‌ها- اسید نیتریک
۱۹ | محلول‌های قابل اشتعال | نیترات آمونیوم- اسید کرومیک- پراکسید هیدروژن- اسید نیتریک-سدیم پراکسید- هالوژن‌ها
۲۰ | هیدروکربن‌ها (مانند: بوتان-پروپان-بنزین) | فلوئور-کلر-برم-اسید کرمیک- پراکسید سدیم- سایر عوامل اکسید کننده
۲۱ | اسید هیدرو سیانیک | قلیا
۲۲ | اسید هیدروفلوئوریک | پرمنگنات پتاسیم- اسیدسولفوریک
۲۳ | سولفید هیدروژن | اکسیدهای فلزی- پودر مس- عوامل اکسیدکننده
۲۴ | هیپوکلریت‌ها | اسیدها- ذغال فعال- آمونیاک
۲۵ | ید | استیلن- آمونیاک (گاز یا محلول آبی)- هیدروژن
۲۶ | جیوه | استیلن- فولمینیک اسید- آمونیاک
۲۷ | نیترات‌ها | پودرهای فلزی و غیر فلزی- سولفید‌های فلزی- محلول‌های قابل احتراق